| Дзяржаўная ўстанова "Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд" (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял дзяржаўнай установы "Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд" па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Горацкая раённая энергагазiнспекцыя | Государственное учреждение "Государственный энергетический и газовый надзор" (Госэнергогазнадзор) Филиал государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Горецкая районная энергогазинспекция |
| --- | --- |
| вул. Будаўнiкоў, 26, 213410, г. Горкi тэлефон/факс (8-02233) 7-61-81 сайт: mogilev-nadzor.by УНП 193226714 р/р BY95AKBB30151055815287000000 у філіяле №700 – МАУ ААТ "ААБ Беларусбанк" БIК AKBBBY21700 | ул. Строителей, 26, 213410, г. Горки телефон/факс (8-02233) 7-61-81 сайт: mogilev-nadzor.by УНП 193226714 р/с BY95AKBB30151055815287000000 в филиале №700 – МОУ ОАО "АСБ Беларусбанк" БИК AKBBBY21700 |
|  | 25.05.20г | № | 43 |  | Руководителю |
|  | на № |  | ад |  |  |  |
| О безопасной эксплуатации электро-оборудования животноводческих ферм и электрической безопасности людей и сельскохозяйственных животных |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-РЕКОМЕНДАЦИЯ

Помещении животноводческих ферм по степени угрозы поражения электрическим током относятся к особо опасным. В последние годы в хозяйствах республики отмечались случаи массового электрического поражения крупного рогатого скота, из-за недостаточ-ности или неэффективности  используемых мер электрозащиты, из которых основными являются устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП), зануление и, в последнее время, устройств защитного отключения. Особое внимание следует обратить на работоспособность  системы УВЭП. Защиту животных путём УВЭП необходимо предусматривать: в помещениях привязного содержания животных независимо от применяемого технологического оборудования, строительных материалов и конструкций; в помещениях для коров и лошадей при содержании их в индивидуальных денниках независимо от материалов строительных конструкций; в помещениях без привязного содержания животных в тех местах, которые находятся вблизи от стационарного электрифицированного  оборудования, а также занулённых металлических конструкций оборудования, трубопроводов автопоилок, ограждений и  т.п., к которым возможно прикосновение животных во время кормления, поения, доения или отдыха. Во время эксплуатации помещений содержания животных очень часто повреждается система защиты УВЭП. Ответственность за обеспечение электробезопасности на фермах несут руководитель предприятия, главный инженер, энергетик и другие ответственные лица.

Для обеспечения безопасной  эксплуатации электрооборудования животновод-ческих ферм и электрической безопасности людей и сельскохозяйственных животных на основании требований ТКП 181-2009, ТКП 385-2012,  ТКП 339-2011 Госэнергогазнадзор РЕКОМЕНДУЕТ:

- провести ЭФИ систем электрозащиты, предусмотренных проектной документацией для каждой животноводческой  фермы предприятия, в целях  определения их работоспособности и соответствия заданным нормативам;

- укомплектовать необходимый штат из сотрудников с назначением ответственных лиц для качественного и своевременного обслуживания электроустановок  предприятия;

- обеспечить сотрудников необходимыми электрозащитными средствами для  безопасного обслуживания электроустановок  предприятия;

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору Горецкой РЭГИ                                                         М.В.Махрачёв