Требования безопасности при заготовке,

складировании и переработке древесины.

Проверки, проводимые инспекторами Горецкого межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной  инспекции труда, работа районных мобильных групп показывают, что в организациях, занимающихся заготовкой и переработкой  древесины, не соблюдаются требования безопасности при заготовке, складировании и переработке древесины. За последнее время участились случаи травмирования работников в данных организациях. «Межотраслевые Правила по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве», утвержденные Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 №211/39 устанавливают требования по охране труда, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих граждан в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве.

Зачастую нарушения требований по охране труда, содержащих в настоящих правилах, приводят к травмированию работников на производстве. Так за июль – ноябрь 2014 года на территории подконтрольной Горецкому межрайонному отделу зарегистрировано 3 несчастных случая с тяжелым исходом происшедшие с работниками, выполняющими работы на деревообрабатывающих станках. При проведении специальных расследований выявлены следующие нарушения:

- допускается к эксплуатации деревообрабатывающее оборудование, не укомплектованное эксплуатационными документами

- монтаж оборудования производится без проектной документации и эксплуатационных документов

- допускается к эксплуатации оборудование без приемки его комиссией организации с обязательным участием работника службы охраны труда

- оборудование не подвергается техническому обслуживанию в сроки, предусмотренные эксплуатационными документами заводов-изготовителей

- допускается работа оборудования с несправными защитными устройствами

- перед началом смены и после окончания работ исправность защитных устройств не проверяется работодателем, и не вносятся записи в сменный журнал

- допускается чистка и ремонт оборудования во время его работы

- лица, привлекаемые для работы на деревообрабатывающем оборудовании, не имеют соответствующей квалификации, не проходят обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда

- движущиеся части конвейеров (ведущие и ведомые звездочки цепных конвейеров, приводные и натяжные барабаны, натяжные устройства), к которым возможен доступ обслуживающего персонала, не ограждены

- в головной и хвостовой части конвейеров отсутствуют аварийные кнопки для их остановки

- на участках трассы конвейеров, вне зоны видимости с пульта управления, не устанавливается двухсторонняя предупредительная предпусковая звуковая или световая сигнализация

Допускается нарушения при формировании и разборке штабелей и пакетов круглых лесоматериалов:

- территория лесосклада перед укладкой штабелей не выравнивается, не очищается

-  в местах укладки штабелей не устанавливаются знаки безопасности и предупреждающие знаки

-  высота штабеля зачастую превышает допустимую

- не соблюдаются интервалы между отдельными группами штабелей и т.д.

В целях недопущения  несчастных случаев на производстве с работниками  организаций, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, работодателям всех форм собственности необходимо соблюдать требования по охране труда, содержащиеся в «Межотраслевых правилах по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве» утвержденные Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 №211/39.

Начальник Горецкого межрайонного

отдела МОУДГИТ  В.П.Дзюрич

Главный специалист управления

по труду, занятости и социальной

защите Горецкого райисполкома

И.В.Лобан