| Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Горацкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Будаўнiкоў, 26, 213410, г. Горкi тэлефон/факс (8-02233) 7-61-81 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 у ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X |  | Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Горецкая районная энергогазинспекция ул. Строителей, 26, 213410, г. Горки телефон/факс (8-02233) 7-61-81 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| О подготовке к ОЗП 2022-2023г. |  |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ

# ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

В порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора, а также в целях своевременной подготовки  организаций и предприятий Горецкого района к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2022-2023 годов, обеспечения безопасного и надежного  энергоснабжения потребителей

Горецкая   районная Энергогазинспекция

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Принять к  сведению и руководству введенные в действие  «Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» (далее Правила), утвержденные  Постановлением  совета министров республики Беларусь от 14 мая 2020г. №286.

2. В установленном порядке и в соответствии с Правилами назначить приказом специальную комиссию, определяющую готовность потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП 2022-2023г.г.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: руководители предприятия и другие ответственные должностные лица,  инспектор-электрик и инспектор-теплотехник Горецкой районной Энергогазинспекции, представитель районной организации жилищно-коммунального хозяйства.

Копию приказа предоставить в Горецкую районную энергогазинспекцию.

Срок до 28.05.22г.

3. Разработать, утвержденный руководителем предприятия и согласованный в Горецкой районной энергогазинспекции  план организационно-технических  мероприятий  по подготовке энергоустановок к работе  в  ОЗП  2022-2023г.г. В плане мероприятий в обязательном порядке предусмотреть и выполнить, с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения работы, направленные на безопасное и надежное функционирование электро-теплохозяйства в ОЗП 2022-2023г.

Своевременно (не позднее 25 мая) провести работы по демонтажу приборов учета тепловой энергии,  КИПиА и сдачи их на госповерку.

Копию плана мероприятий предоставить в Горецкую районную Энергогазинспекцию

Срок до 28.05.22г.

# 4. В соответствии с утвержденным  Горецким райисполкомом «Графиком  регистрации Паспортов готовности» наметить дату работы комиссии по определению готовности потребителя (теплоисточника) к работе в ОЗП.

5.  Направить в Горецкую районную Энергогазинспекцию письмо-запрос  с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергогазнадзора, для работы в комиссии по проверке готовности систем тепло-электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП 2022-2023г.г.

6.  Готовность предприятия к работе в осенне-зимний период  оформляется «Паспортом готовности», который выдаётся на основании «Акта проверки готовности к работе в ОЗП» и по заключению всех членов комиссии. Паспорт готовности регистрируется в Горецкой районной Энергогазинспекции.

Отсутствие зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, влечет применение мер административного воздействия  в соответствии со статьей 20.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Подробную информацию о порядке подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и регистрации паспортов готовности в срок, указанный в графике, можно получить в Горецкой районной энергогазинспекции г. Горки ул.Строителей, 26  тел/факс. 7-61-81.

# Начальник Горецкой районной

# Энергогазинспекции                                                    В. А. Глатанков

Перечень документации, предоставляемой для рассмотрения

представителям органа Госэнергогазнадзора при участии в работе

комиссии

по проверке готовности потребителей тепловой энергии  и

теплоисточников к работе в осенне-зимний период.

1. Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

2. Утвержденный руководителем предприятия и согласованный в энергогазнадзоре план организационно-технических  мероприятий  по подготовке тепло-электрохозяйства к работе  в  ОЗП.

3. Перечень всех объектов (в том числе жилых домов, общежитий) принадлежащих данной организации,  использующих тепловую энергию (с указанием адресов), подписанный  руководителем.

4. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети (при их наличия у потребителя) или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей.

5. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии, КИП и А.

6. Заявление на имя начальника энергогазинспекции Горецкого района с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергогазнадзора, для участия в работе  комиссии по проверке готовности систем тепло- электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП.

7. Свидетельство о регистрации предприятия.

8. Установленной формы акт гидравлического испытания наружных тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, заверенный представителем теплоснабжающей организации.

9. Установленной формы акт гидравлического испытания внутренней системы отопления, трубопроводов и оборудования индивидуального теплового пункта, заверенный представителем теплоснабжающей организации.

10. Установленной формы акт промывки внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации.

11. Установленной формы акт промывки водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.

12. Установленной формы акт опрессовки  водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.

13. Акт проведения технического освидетельствования отопительных котлов (установленной мощностью менее 100 квт.) и приборов безопасности.

14. Протокол проверки знаний по вопросам охраны труда у лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

15. Приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

16. Копия договора (со всеми приложениями и актами границ теплосетей) на теплоснабжение объектов предприятия (при подключении объектов предприятия к централизованной системе теплоснабжения )

17. Заключение о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника.

18. Положение о  взаимоотношении с потребителями  и  взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям)

19. Протокол проведения электрофизических измерений (ЭФИ) электроустановок предприятия,

20. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного электротехнического персонала.

21.Утвержденные руководителем: принципиальная тепловая схема теплового пункта с расстановкой  контрольно-измерительных приборов; однолинейная схема электроснабжения предприятия.

22.Акты проверки работоспособности АВР.

23.Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного жилого фонда, находящегося на балансе предприятия.

24.Договор на проведение технического обслуживания газопроводов многоквартирного жилого фонда, находящегося на балансе предприятия.

25.Документы, подтверждающие  выполнение технического обслуживания вводного и  внутридомового газопроводов.

26. Оформленный акт проверки готовности потребителя  тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.

27. Оформленный паспорт готовности потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.

Горецкая районная энергогазинспекция

образец

Согласовано                                                                                                «Утверждаю»

Начальник Горецкой РЭГИ	Руководитель предприятия

____________    Глатанков В. А.

____________  _________________

(подпись)                (ф.и.о.)

«_______»  ________________ 2022г.

«_____»  __________________ 2022г.

План

организационно-технических мероприятий по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2022-2023г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения. | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка внутренней системы отопления с составлением соответствующего акта. |  |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание системы тепия отопления и наружных тепловых сетей с составлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и оборудования системы теплопотребленя. |  |  |  |
| 4 | Укомплектовать тепловой пункт и узел учета прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и приборами учета тепловой энергии. |  |  |  |
| 5 | Проверить исправность средств автоматического регулирования |  |  |  |
| 6 | Произвести ревизию и при необходимости ремонт запорной арматуры. |  |  |  |
| 7 | Утеплить оконные и дверные проемы. |  |  |  |
| 8 | Произвести настройку предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 9 | Создать необходимый запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций. |  |  |  |
| 10 | Привести в порядок помещения и строительные конструкции ЦТП, ИТП и обеспечить их надежными запорными устройствами |  |  |  |
| 11 | Обеспечить соответствие схем электроснабжения предприятия требуемой категории надежности электроснабжения |  |  |  |
| 12 | Провести электрофизические измерения электроустановок в объеме оговоренном приложением Б ТКП 181-2009 и соответствии с установленной ТКП 181-2009 периодичностью |  |  |  |
| 13 | Провести проверку работоспособности устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), в т.ч. устройств автоматического ввода резерва (АВР) предприятия |  |  |  |
| 14 | По результатам проверки устройств РЗА (в т.ч. АВР) при необходимости обеспечить их ремонт и наладку |  |  |  |
| 15 | Обеспечить наличие у электротехнического персонала испытанных электрозащитных средств в соответствии с утвержденными списками |  |  |  |
| 16 | Выполнение предписаний органов Госэнергогазнадзора |  |  |  |
|  | Пункты 1-16 обязательны для включения в план, остальные работы по необходимости и своему усмотрению. |  |  |  |

Составил:

_________________________            _______________                    _____________________

(должность)	(подпись)                                          (ф.и.о.)

План мероприятий обязательно должен быть согласован в Горецкой районной энергогазинспекции.

(на фирменном бланке)

Начальнику Горецкой

районной энергогазинспекции

Глатанкову В. А.

Просим  «____»  ___________   2022г.  направить инспекторов для участия в работе комиссии по проверке подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период.

Руководитель  _____________________             __________________

(ф.и.о.) 	(подпись)

г. Горки                                                    «____» _________ 20___г.

АКТ

технического освидетельствования котлов

и настройки предохранительных клапанов

Организация _________________________________________________________ _________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: _________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

(должность, ф.и.о. членов комиссии)

составили настоящий акт в том, что произведено техническое освидетельствование котлов _______________  в количестве ____шт.,

(тип, марка котла)

а также произведена настройка предохранительных клапанов _________________________________ в количестве __________ шт.,

(тип, марка предохранительного устройства)

установленных в котельной_________________________________

_________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

Клапаны настроены на срабатывание при давлении _________МПа, с рабочим  давлением ____________ МПа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Котлы и предохранительные клапаны технически исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации в осенне-зимний период

20___ 20___ годов.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |