# Электробезопасность работ в охранной зоне линий электропередач.

Производство работ крупногабаритной техники предусматривает соблюдение требований безопасности при её передвижении, в том числе при работе в охранной зоне линий электропередач. В охранных зонах линий электропередач (для воздушных линий 0,4 кВ - 2 м; для воздушных линий 6-10 кВ - 10 м; для воздушных линий 35 кВ - 15 м; для воздушных линий 110 кВ - 20 м; подземных кабельных линий -1 м ) без письменного согласия их владельца запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур; совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м. Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на работах в охранных зонах линий электропередачи, организаторам работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ. Движение машин и механизмов на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При работе в охранной зоне с применением высокогабаритных машин работы должны выполняться двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим.

При работе крупногабаритной техники в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается: работать во время грозы или при приближении грозы; работать в пролетах воздушных линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, и к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м; приближаться к дереву, лежащему на проводах на расстояние менее 8 м; работать на высокогабаритных машинах под проводами воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф; работать со стогометателем, транспортировать стога соломы, сена и других крупногабаритных грузов;  останавливаться, заправлять и ремонтировать машины; сидеть на бункере комбайна при приближении к воздушным линиям электропередачи. В случае соприкосновения подъемного механизма или других частей машины с токоведущими проводами водитель должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть механизма от токоведущих частей. При отсутствии такой возможности водитель должен остаться в кабине, немедленно остановить машину и сигналом тревоги привлечь внимание ближайших работников, которые должны сообщить о случившемся в ближайший район электрических сетей. Кабину, находящуюся под напряжением, следует покидать только в случаи загорания машины. При этом необходимо: спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины; удалиться от машины на расстояние не менее 8 метров, передвигая ступни по земле и не отрывая их одну от другой.

Уважаемые работники предприятий, соблюдайте правила безопасного поведения вблизи электроустановок! Берегите себя!

Государственный инспектор

Горецкой энергогазинспекции                                                               М.В.Махрачёв