Предприятие РУП «Могилевоблгаз» обеспокоено снижением уровня безопасности при эксплуатации бытового газового и газоиспользующего оборудования. Незнание элементарных правил обращения с газобаллонным оборудованием, несоблюдение установленных требований нормативных и правовых актов и просто человеческое легкомыслие – все эти факторы являются предпосылками для возникновения чрезвычайных ситуаций, приводящих к разрушению зданий и сооружений, травмированию и гибели людей.

Требования новой редакции Правил пользования газом в быту (утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007 № 1539, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2013г №1136) (далее – Правила), в отношении баллонов со сжиженным углеродным газом, конечно, ведут к дополнительным материальным затратам. Однако это вынужденная мера, ведь жизнь и здоровье людей дороже любых бытовых неудобств.

Так, Правилами ужесточены требования для потребителей, использующих сжиженный баллонный газ:

- газовые баллоны вместимостью 50 литров, предназначенные для приготовления пищи, подлежат использованию только при подключении к индивидуальной баллонной установке (далее – ИБУ). Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИБУ, разрешается в дегазированном состоянии (п. 11.8 Правил). Дегазацию баллонов имеет право осуществлять специализированная организация на возмездной основе;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно производить замену газовых баллонов ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в техническом паспорте по форме, определенной в приложении 2 к настоящим Правилам. Удостоверение о специальной подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа соответствующего инструктажа (п. 42.17 Правил). При самостоятельной замене газовых баллонов потребители должны  соблюдать  требования Положения по самостоятельной замене баллонов со сжиженным углеводородным газом, где прописано что абонент имеет право – в пунктах замены баллонов при предъявлении удостоверения «потребителя газа» самостоятельно приобрести 50 литровый баллон с сжиженным газом, самостоятельно транспортировать и подключать к ИБУ, а также если абонент делает заявку на доставку 50 литрового баллона с сжиженным газом, то газоснабжающая организация должна  доставить баллон до потребителя газа, подключить его, проверить горение и получить от потребителя газа деньги в размере стоимости 50 литрового баллона с сжиженным газом.

- в случае газификации объекта газопотребления природным газом зарегистрированные ИБУ подлежат ликвидации, при этом газовые баллоны необходимо сдать в газоснабжающую организацию на возмездной основе. Передача газовых баллонов третьим лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ (п. 11.8 Правил).

При замене газовых баллонов вместимостью 50 литров ведётся строгий их номерной учёт (номер заменяемого баллона должен соответствовать номеру ранее установленного баллона, указанного в ведомости), о чём абоненту сообщается приёмщиком заказов при даче заявки на замену баллона и также сверяется номер баллона при доставке абоненту. В случае, не соответствия номера баллона ранее установленному замена газового баллона не осуществляется.

В целях соблюдения требований Правил предлагаем осуществить перемонтаж существующей газобаллонной с установкой 2-го баллона:

1 способ - комбинированный -1 баллон внутри помещения + 1 баллон снаружи в металлическом шкафу с отключающим устройством (шаровым краном);

2 способ - 2 баллона в металлическом шкафу снаружи с отключающим устройством (шаровым краном).

При установке баллона (баллонов) в шкафу у стены здания расстояние по горизонтали от шкафа до окон и дверей должно быть не менее 0,5 м, до окон и дверей подвалов — 3 м.

При установке баллона внутри помещения расстояние от плиты до баллона должно быть не менее 0,5 м.

Рис. 1. Газобаллонные установки.

а) схема размещения установки в помещении; 
б) наружная шкафная установка; 
1 — баллон; 2 — редуктор; 3 — гибкий шланг; 4 — трубопровод подачи газа; 5 — шкаф; 6 — плита; 7 — кран; 8 – защитный футляр.

Шкаф для хранения баллонов должен быть из негорючих материалов, соответствовать требованиям пожарной безопасности, обеспечивать защиту баллонов с СУГ от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. На дверцу наносится надпись: «ГАЗ! ОГНЕОПАСНО!»

Шкафы должны иметь отверстие для проветривания и должны быть установлены на несгораемые основания, исключающие просадку, с креплениями к основаниям или к стенам здания.

Установка баллонов с газом не допускается:

- в жилых комнатах, цокольных и подвальных помещениях;

- в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями;

- в помещениях без естественного освещения.

За нарушение требований Правил, согласно статьи 20.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, самовольное использование газа или иное нарушение Правил, не причинившие существенного вреда, влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. Кроме того, согласно статьи 29 Закона Республики Беларусь «О газоснабжении» газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа в случаях нарушения Правил и (или) неудовлетворительного состояния газоиспользующего оборудования потребителей газа, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан.

Уважаемые граждане будьте бдительны!

При запахе газа звоните 104.